Инструкция пользователя

Биокондиционер 3000 SP, 3000 SC

Прочтите и сохраните эту инструкцию

Содержание:

1. Вступление

2. Упаковочный лист

3. Технические параметры

4. Использование пульта дистанционного управления

5. Использование контрольной панели

6. Примечания

7. Неисправности и их устранение

Спасибо, что Вы выбрали наш биокондиционер. Внимательно прочтите данные инструкции перед установкой и эксплуатацией прибора. Эти инструкции предоставят Вам важную информацию, необходимую для установки, эксплуатации, обслуживания и устранения неполадок Вашего биокондиционера. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению и/или нарушению работы прибора, а также аннулирует гарантию.

1. Вступление

Биокондиционер работает по принципу поглощения тепла путем испарения влаги. Проще говоря, вода из воздуха испаряется и поглощает тепло. Вы чувствуете этот принцип в действии, когда выходите из бассейна. Вы сразу чувствуете прохладу за счет того, что вода испаряется с поверхности вашей кожи. Биокондиционер работает по тому же принципу. Горячий наружный воздух проходит через увлажненные пластины, где охлаждается за счет испарения воды, а затем поступает в помещение.

2. Упаковочный лист

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Биокондиционер | 1 |
| 2 | Пульт дистанционного управления | 1 |
| 3 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 4 | Гарантийный талон | 1 |
| 5 | Сертификат качества | 1 |
| 6 | Вентиляционная решетка Воздуховод Установленный помощник | 1 1 1 |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

3. Технические параметры

3000 SC

| Модель | 3000 SC |
| --- | --- |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Производительность, м3/ч | 3000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 60 |
| Мощность, Вт | 80 |
| Объем бака, л | 20 |
| Расход воды, л/ч | 5-8 |
| Охлаждаемая площадь, м2 | 15-30 |
| Габариты, мм | 560*560*700 |
| Вентиляционный размер, мм | 380*245 |

3000 SP

| Модель | 3000 SP |
| --- | --- |
| Тип вентилятора | осевой |
| Производительность, м3/ч | 3000 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 60 |
| Мощность, Вт | 40 |
| Объем бака, л | 20 |
| Расход воды, л/ч | 5-8 |
| Охлаждаемая площадь, м2 | 15-30 |
| Габариты, мм | 560*560*700 |
| Вентиляционный размер, мм | 380*380 |

4. Использование пульта дистанционного управления

Убедитесь, что при нажатии кнопок на пульте дистанционного управления сигнал доходит до прибора.

1) нажатие кнопки Off приводит к включению или выключению прибора. При включении прибора он возвращается к тем настройкам, которые были установлены перед выключением;

2) нажатие кнопки Vent включает или отключает вентилятор при включенном приборе;

3) нажатие кнопки Cool включает или отключает водяной насос (включает или отключает функцию «Охлаждение»);

4) нажмите Turn Right для увеличения скорости вращения вентилятора;

5) нажмите Turn Left для снижения скорости вращения вентилятора;

6) нажатие кнопки Clean включает или отключает функцию «Автоочистка» (занимает 5 минут);

7) нажатие кнопки Swing включает или отключает автоматический диффузор;

8) функции «Таймер», «Вытяжка», «Регулировка» не доступны для этой модели.

5. Использование контрольной панели

На контрольной панели отображаются три основные функциональные кнопки: “VENT”, “COOL” и “SWING”. Кроме того, есть 4 индикаторные лампочки: индикатор питания, вентилятора, охлаждения и закручивания.

1) VENT – нажатие этой кнопки изменяет скорость вращения вентилятора. Переключатель показывает: скорость-выкл., стоп-медленно, скорость-средняя, скорость-высокая, скорость-выкл.;

2) COOL – нажатие этой кнопки включает и выключает функцию охлаждения при условии, что в баке достаточно воды (запускает водяной насос для увлажнения пластин). Кроме того, индикаторная лампочка охлаждения загорается.

Нажмите и удерживайте кнопку COOL в течение 3 секунд для включения или выключения функции очистки.

Примечание: если во время режима охлаждения возникнет нехватка воды в баке, насос отключится, при этом индикатор вентиляции будет мигать. Работа насоса восстановится поле пополнения уровня воды в баке.

3) SWING – нажатие этой кнопки изменяет направление подачи воздуха на круговое и обратно.

Примечание: пульт дистанционного управления и контрольная панель различны и являются составными частями системы управления.

6. Примечания

1) не допускайте необученный персонал к ремонту и замене биокондиционера;

2) во избежание поражения электрическим током следите, чтобы любой физический контакт с включенным прибором происходил только сухими руками;

3) убедитесь, что питание прибора отключено во время перемещения, очистки или технического обслуживания;

4) если прибор длительно не используется, выньте вилку из розетки;

5) не помещайте посторонние предметы у впускного отверстия, так как из-за большой скорости вращения вентилятора возможны травмы или повреждение прибора;

6) запрещается использовать биокондиционер в агрессивной или взрывоопасной среде. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на прибор;

7) не устанавливайте биокондиционер на неровной поверхности во избежание его падения и повреждения поверхности или внутреннего содержания;

8) если биокондиционер с заполненным водяным баком упал, немедленно отключите питание прибора и не используйте его до полного высыхания;

9) не устанавливайте прибор так, чтобы впускное или выпускное отверстие находилось у стены или шторы, иначе это может повлечь блокировку доступа или подачи воздуха;

10) если прибор долго не используется, сливайте воду из бака, чтобы избежать появления неприятного запаха.

7. Неисправности и их устранение

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает | 1) вилка не вставлена в розетку или вставлена не до конца; 2) кнопка вкл./выкл. не нажата | 1) вставьте вилку в розетку и убедитесь, что она вставлена до конца; 2) нажмите кнопку вкл./выкл. |
| Плохое охлаждение | 1) впускное отверстие заграждено; 2) посторонние предметы в пластинах | 1) уберите посторонние предметы от впускного отверстия; 2) выньте и очистите пластины |
| Пульт управления не работает | сели батарейки в пульте | замените батарейки в пульте |