Биокондиционер

Инструкция по эксплуатации

Содержание
1. Особенности продукта 
2. Принципиальная схема
3. Список запасных частей 
4. Технические параметры 
5. Инструкции по эксплуатации 
6. Панель управления 
7. Меры предосторожности 
8. Обслуживание и очистка 
9. Электрическая схема 
10. Устранение неисправностей

Благодарим Вас за покупку нашего биокондиционера. Пожалуйста, прочитайте все инструкции перед первым использованием, чтобы обеспечить правильное использование устройства. Кроме того, сохраните данное руководство для последующего использования.

- Особенности продукта

- быстрое охлаждение – воздух охлаждается в связи с циркуляцией воды. Биокондиционер обеспечивает быстрое понижение температуры воздуха и комфортные условия в помещении жарким летом;

- увлажнение – биокондиционер хорошо увлажняет воздух в помещении, обеспечивая комфорт, особенно в зимнее время;

- ионизация – прибор генерирует отрицательные ионы, освежающие воздух и благоприятно влияющие на здоровье;

- выдвижной резервуар для воды и съемные пластины фильтра – биокондиционер легко мыть. Фильтр улавливает вредные мелкодисперсные загрязнители, такие как пыль и пыльца растений;

- энергосбережение, высокая эффективность, экологическая безопасность – мощность 200 Вт;

- широкий угол подачи воздуха – воздух подается потоком шириной 120(, вентилятор имеет три режима вращения – быстрое, среднее и медленное;

- дистанционное управление – действует на расстоянии до 6 м под широким углом в 120(;

- звуковое оповещение – биокондиционер оснащен системой звукового оповещения, очень удобной в использовании;

- функция запоминания – биокондиционер запоминает последние настройки режима работы и хранит их до отключения питания;

- высокоэффективная компьютерная система контроля;

- возможность установки таймера на период от 0,5 до 7,5 часов.

- Принципиальная схема

- Список запасных частей

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пульт дистанционного управления | 1 |
| 2 | Инструкция по эксплуатации | 1 |
| 3 | Универсальные колеса (без стопора) | 2 |
| 4 | Универсальные колеса (со стопором) | 2 |
| 5 | Универсальный гаечный ключ | 1 |

- Технические параметры

| Модель | 3500М |
| --- | --- |
| Тип вентилятора | центробежный |
| Объем подаваемого воздуха (м3/ч) | 3500 |
| Параметры сети | 220В/50 Гц/220 Вт |
| Объем резервуара/расход воды | 20 л/3 – 5 л/ч |
| Охлаждаемая площадь | 35 – 60 |
| Габариты | 584*410*1660 |

- Инструкции по эксплуатации

- достаньте биокондиционер из упаковки и поставьте его на пол;

- проверьте наличие всех запасных частей, указанных в списке запасных частей;

- достаньте колеса из упаковки. Примечание: колеса со стопором устанавливаются в два передних отверстия, а колеса без стопора – в задние (рис. 1);

- подсоедините шланг подачи воды в задней части биокондиционера и наполните бак водой (рис. 2).

Примечания:

- уровень воды в баке должен быть между отметками МИН. и МАКС. (рис. 3);

- за несколько дней работы пыль и грязь могут скапливаться в баке с водой. В этом случае рекомендуется очистить бак и сменить воду;

- когда уровень воды опускается ниже отметки МИН., раздается звуковой сигнал, загорается соответствующий индикатор. Наполняйте бак водой до тех пор, пока индикатор не погаснет;

- если недостаток воды не восполняется в течение 30 минут, насос автоматически отключается;

- подключайте биокондиционер к такой сети питания, параметры которой соответствуют техническим требованиям прибора;

- вставьте вилку в розетку и включите прибор. Раздастся короткий звуковой сигнал и загорится индикатор включения прибора.

Примечание:

- во избежание поражения электрическим током не вынимайте вилку из розетки влажными руками;

- перед перемещением прибора отключите его из розетки;

- при включении вилки в розетку убедитесь, что она вставлена правильно;

- для включения режима увлажнения нажмите кнопку «Увлажнение» («Humidifier»);

- Панель управления

Функции панели управления и пульта дистанционного управления одинаковы.

ON/OFF: для включения прибора однократно нажмите эту кнопку, прибор начнет работу в режиме средней скорости, а затем через 3 секунды включится последний режим, занесенный в память прибора. Если прибор включается в первый раз, он начнет работу в режиме средней скорости, а затем через 3 секунды включится медленный режим.

Для выключения прибора нажмите кнопку еще раз.

SPEED: нажатие этой кнопки меняет скорость вращения вентилятора (низкая – средняя – высокая – низкая). На дисплее зажгутся соответствующие индикаторы.

WIND: нажатие этой кнопки переключает режимы проветривания (естественное – ночное – обычное – естественное). На дисплее зажгутся соответствующие индикаторы.

Нормальное проветривание: зависит от изменения скорости вращения вентилятора (низкая – средняя – высокая).

Естественное проветривание: зависит от заданных программ и имитирует природный ветер.

Ночное проветривание: зависит от заданных программ и от скорости вращения вентилятора.

- если выбрана высокая скорость вращения вентилятора, то биокондиционер будет работать сначала в режиме естественного проветривания с высокой скоростью подачи воздуха, затем через 30 минут переключится в режим естественного проветривания со средней скоростью подачи воздуха, а еще через 30 минут включится режим естественного проветривания с низкой скоростью подачи воздуха;

- если выбрана средняя скорость вращения вентилятора, то биокондиционер будет работать сначала в режиме естественного проветривания со средней скоростью подачи воздуха, затем через 30 минут переключится в режим естественного проветривания с низкой скоростью движения подачи воздуха;

- если выбрана низкая скорость вращения вентилятора, то биокондиционер будет работать в режиме естественного проветривания с низкой скоростью подачи воздуха.

SWING: нажатие этой кнопки переводит вертикальные пластины жалюзи на выпускном окне в горизонтальное положение, изменяя направление подачи воздуха, при этом загорается соответствующий индикатор. Повторное нажатие фиксирует положение жалюзи. Для восстановления вертикальной подачи воздуха переведите жалюзи в вертикальное положение вручную.

HUMIDIFIER: нажатие этой кнопки в процессе работы включает функцию увлажнения. Повторное нажатие кнопки отключает эту функцию.

COOL: нажатие этой кнопки включает режим охлаждения. Подождите 30 секунд, пока механизм запускает систему циркуляции воды. Перед нажатием кнопки убедитесь, что уровень воды в резервуаре не ниже отметки МИН. Повторное нажатие кнопки отключает режим охлаждения.

IONIZER: нажатие этой кнопки включает функцию ионизации, в результате чего воздух обогащается отрицательными ионами, освежающими воздух и положительно влияющими на здоровье. Повторное нажатие кнопки отключает эту функцию.

TIMER: нажатие этой кнопки включает функцию таймера. Таймер может быть установлен на период от 0,5 до 7,5 часов с периодичностью в 0,5 часа. При установлении таймера на 7,5 часов все 4 индикатора загораются. Повторное нажатие кнопки отключает функцию таймера.

- Меры предосторожности

- внимательно прочтите все инструкции перед использованием прибора;

- не допускайте ремонта или вскрытия прибора неквалифицированным персоналом;

- во избежание поражения электрическим током храните прибор сухим, не допускается работа с прибором мокрыми руками;

- отключайте прибор из розетки перед добавлением воды, техническим обслуживанием, очисткой или перемещением прибора;

- отключайте прибор из розетки, если он не используется;

- не помещайте посторонние предметы в выпускное окно прибора во время его работы;

- не накрывайте работающий прибор бумагой, картоном, пластиком, металлической фольгой или любыми другими горючими материалами во избежание возгорания. Держите прибор вдали от источников тепла;

- прибор должен стоять на полу;

- прибор предназначен для использования в помещении, запрещается его использовать снаружи;

- уровень воды в баке должен находиться между отметками МИН. и МАКС.;

- после заполнения бака водой не наклоняйте и не передвигайте биокондиционер во избежание разлива воды. Если же надо немного передвинуть прибор, делайте это очень осторожно;

- запрещается опускать прибор на бок после заполнения бака водой;

- запрещается класть посторонние предметы на биокондиционер, а также закрывать выпускное окно во время его работы;

- запрещается использовать бензин, толуол и другие жидкости для очистки биокондиционера. Для удаления незначительных загрязнений используйте мягкую влажную ткань. Чтобы удалить более стойкие загрязнения, выдавите немного зубной пасты или щадящего чистящего средства на мягкую влажную ткань и удалите загрязнение;

- не трясите и не стучите по работающему биокондиционеру, иначе он автоматически отключится. В этом случае перезапустите его;

- за несколько дней работы пыль и грязь могут скапливаться в баке с водой. В этом случае рекомендуется очистить бак и сменить воду. Если используется функция увлажнения при температуре воздуха в помещении ниже 0(С, убедитесь, что в бак заливается теплая вода;

- не ставьте прибор под розеткой;

- если прибор долго не используется, необходимо слить из него воду во избежание появления неприятного запаха;

- не используйте неисправный биокондиционер, обратитесь в сервисную службу для проведения ремонта;

- запрещается использовать биокондиционер не по назначению;

- не используйте прибор, если шнур электропитания поврежден, обратитесь в сервисную службу для проведения ремонта. Если шнур поврежден, его нужно заменить на специальный шнур, предоставляемый производителем или его сервисной службой;

- не подпускайте детей к работающему биокондиционеру;

- держите шнур питания прибора вдали от острых или горячих объектов;

- не используйте для очистки биокондиционера металлические предметы во избежание повреждения его поверхности и поражения электрическим током;

- не используйте для очистки биокондиционера горючие жидкости;

- не включайте биокондиционер в розетку, к которой подключен какой-либо другой прибор;

- всегда сначала подключайте шнур питания к прибору, а затем вставляйте вилку в розетку. Для отключения прибора сначала нажмите OFF, а затем выньте вилку из розетки;

- не используйте одновременно новые и разряженные батарейки в пульте дистанционного управления;

- если прибор не используется, выньте батарейки из пульта дистанционного правления;

- данный прибор не предназначен для использования людьми с физическими или умственными недостатками, а также людьми без соответствующего опыта работы (включая детей);

- следите за тем, чтобы дети не играли с включенным или подключенным к сети питания прибором;

- на закрывайте выпускное окно биокондиционера вне зависимости от режима работы: нагрева или охлаждения;

- Обслуживание и очистка

Примечание: после длительного использования биокондиционера пластины фильтра забиваются пылью и грязью, что сильно сказывается на его работе. В этом случае рекомендуется очистить пластины как можно скорее.

Очистка фильтрующих пластин:

- выньте вилку из розетки;

- ослабьте крепления, возьмитесь за край пластины и потяните ее вверх (рис. 4);

- очистите пластины при помощи щадящего чистящего средства и мягкой щетки;

- перед установкой пластин убедитесь, что они полностью высохли.

Очистка бака:

- выньте вилку из розетки;

- выдвиньте бак (рис. 2);

- очистите бак тканью с нанесенным на нее щадящим чистящим средством, промойте его водой;

- протрите бак тканью насухо и установите его на место.

Очистка поверхности биокондиционера осуществляется при помощи щадящего чистящего средства и мягкой ткани.

Примечания:

- отключите прибор от сети перед очисткой;

- не допускайте попадания воды на контрольную панель.

Рис. 4			Рис. 2

- Электрическая схема

- Устранение неисправностей

Если возникли проблемы в работе прибора, ознакомьтесь с нижеследующей таблицей перед отправлением прибора в ремонт.

| Неисправность | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает | вилка не вставлена в розетку или вставлена не до конца; кнопка «ON/OFF» не нажата | вставьте вилку в розетку и убедитесь, что она вставлена правильно; нажмите кнопку «ON/OFF» после включения прибора в розетку |
| Низкая эффективность пылеулавливания | пластины фильтра забиты пылью и грязью; выпускное отверстие загорожено | очистите пластины фильтра; удалите посторонние предметы от выпускного отверстия. |

Примечания:

- если проблему не удалось определить при помощи вышеизложенной таблицы, обратитесь в наш сервисный центр или к квалифицированным специалистам для проведения ремонта;

- запрещается самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования.

# Text boxes

Фильтрующая пластина

Задняя крышка

Правая панель

Защитная пластина

Сливной шланг

Деталь

вентилятора

Вентилятор

Гайка

Двигатель

Верхняя крышка

Детали двигателя

Шланг датчика уровня воды

Генератор

ионов

Конденсатор

Колеса

Основание

Защитная пластина

Защитная пластина

Треугольные детали

Крышка резервуара

Резервуар с водой

Крепление резервуара

Зажим пластин

Пластиковая часть

Защитное

кольцо

Водяной шланг

Датчик уровня воды

?

Левая панель

Неподвижное стекло сбоку

Неподвижное стекло

на днище

Контрольная панель

Алюминиевая рама

Окно подачи воздуха справа

Насос

Верхнее

стекло

Окно подачи воздуха сверху

Стекло

Окно подачи воздуха

Окно подачи воздуха слева

Окно подачи воздуха слева

Рисунок 1

Колеса со стопором

Колеса без стопора

Рисунок 2

Контрольная панель

охлаждение

увлажнение

ионизация

низкая

средняя

высокая

Двигатель вентилятора

Роторный двигатель

Терморегулятор

Ионизатор

Двигатель